## Slide 1: 2026导播岗位实战案例手册
2026/03/02
东森传媒：刘军13810192610

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
前言
02
多机位直播核心认知：广电标准与场景分野
03
前期筹备：多机位直播的基石（央视标准流程）
04
导播机位布置：核心逻辑与标准化方案
05
现场执行与应急处置（央视直播安全规范）
06
直播收尾与复盘总结

## Slide 3: 目录
CONTENTS
07
结语
08
多机位直播
09
导播机位布置
10
导播机位图
11
多机位大型会议直播
12
多机位文艺晚会直播

## Slide 4: 目录
CONTENTS
13
企业大型会议多机位直播
14
论坛多机位直播
15
发布会多机位直播
16
央视导播标准
17
广电级导播流程
18
会议直播机位布置

## Slide 5: 目录
CONTENTS
19
晚会直播机位设置
20
多机位摄像规范
21
导播台操作流程
22
大型活动直播方案
23
会议直播全流程
24
文艺晚会直播执行

## Slide 6: 目录
CONTENTS
25
多机位信号调试
26
导播分镜头脚本
27
直播应急处置方案
28
广电直播术语
29
会议直播摄像技巧
30
晚会直播运镜规范

## Slide 7: 目录
CONTENTS
31
多机位直播设备
32
企业发布会直播
33
行业峰会直播机位
34
导播安全机位设置
35
多机位同步锁相
36
会议直播画面切换

## Slide 8: 目录
CONTENTS
37
晚会直播导播切换
38
多机位直播布线
39
导播间搭建规范
40
商业活动多机位直播
41
年会直播机位布置
42
颁奖晚会直播方案

## Slide 9: 目录
CONTENTS
43
多机位直播推流
44
会议直播PPT机位
45
晚会直播摇臂机位
46
专业导播团队配置
47
大型直播执行手册

## Slide 10: 前言
01

## Slide 11: 前言
多机位直播技术在大型活动的应用
在广播电视与新媒体融合传播的当下，多机位直播已成为大型活动现场呈现的核心技术支撑。无论是庄重严谨的多机位大型会议直播，还是视听盛宴般的多机位文艺晚会直播，亦或是商业场景下的企业大型会议、论坛、发布会多机位直播，均以导播机位布置为骨架、以导播机位图为蓝图、以专业导播摄像团队协同为内核，实现画面精准、节奏流畅、播出安全的全流程呈现
大型活动直播全流程指南
本文以央视导播专业视角，严格遵循广电行业导播摄像专业术语与操作规范，拆解大型活动多机位直播全流程，覆盖前期筹备、现场部署、机位布设、信号调试、直播执行、应急处置、后期收尾全环节，同步输出标准化导播机位布置方案与导播机位图，兼顾时政会议、文艺晚会、商业活动三大场景，为行业从业者提供可直接落地的广电级实操指南

## Slide 12: 多机位直播核心认知：广电标准与场景分野
02

## Slide 13: 多机位直播定义与广电核心要求
多机位直播技术解析
多机位直播是指通过两台及以上专业摄像机，同步采集现场不同角度、景别、区域的视频信号，经导播台实时选切、包装、输出，实现现场画面实时传播的制作模式。广电行业对多机位直播的核心要求为：信号零中断、画面无跳轴、切换无卡顿、声画全同步、景别全覆盖、应急有备份
统一规范确保信号同步
在播出规范上，所有机位需统一Genlock同步锁相、SMPTE时间码、白平衡、光圈、快门、黑电平，确保信号帧级对齐；导播切换遵循动接动、静接静、180°轴线规则，杜绝视觉混乱；导播机位布置需遵循功能分区、无遮挡、无穿帮、冗余备份原则，导播机位图需精准标注机位编号、位置、镜头、景别、职责、线缆走向，实现团队可视化协同

## Slide 14: 三大场景多机位直播核心差异：1.2.1 多机位大型会议直播
核心诉求：庄重、清晰、信息准确、无冗余画面，适用于政府会议、企业年会、行业峰会、论坛发布会
单击此处添加项正文
画面逻辑
全景定场→中景交代→特写聚焦→反应补充，重点呈现主席台、发言嘉宾、PPT内容、观众聆听/鼓掌反应，切换节奏平缓，以硬切为主，叠化转场不超过1.5秒
导播机位布置侧重：固定机位为主、运动机位为辅，优先保证核心区域画面稳定，设置安全兜底机位
单击此处添加项正文

## Slide 15: 三大场景多机位直播核心差异：1.2.2 多机位文艺晚会直播
01
核心诉求：动感、层次、氛围、视觉冲击，适用于文艺会演、颁奖晚会、跨年演出、开幕式
单击此处添加项正文
02
画面逻辑
全景铺氛围→中景展队形→特写抓细节→运动机位增动感，配合音乐节奏、表演走位切换，可使用摇臂、轨道、斯坦尼康、航拍等特种机位，转场形式更丰富
03
导播机位布置侧重：固定机位打底、运动机位点睛，覆盖舞台、观众席、后台、特效区，实现360°视角呈现
单击此处添加项正文

## Slide 16: 三大场景多机位直播核心差异：1.2.3 企业大型会议、论坛、发布会多机位直播
核心诉求：品牌呈现、信息传递、互动流畅、商业合规，适用于产品发布、战略论坛、经销商大会、签约仪式
画面逻辑
品牌全景→嘉宾特写→产品细节→互动画面→签约特写，兼顾企业形象展示与内容传播，切换节奏适中，可叠加品牌字幕、LOGO、分屏包装
导播机位布置侧重：兼顾舞台与互动区，设置PPT专属信号机位、游机抓拍互动瞬间，保证商业信息精准呈现

## Slide 17: 核心术语规范（广电行业标准）
讯道：摄像机信号传输通道，多机位直播即多讯道制作
PGM：播出信号，最终输出的直播画面
PVW：预监信号，导播提前预览的待切画面
Tally灯：机位工作指示灯，红灯亮为PGM播出，绿灯亮为PVW预监
景别：大全景、全景、中景、中近景、近景、特写、大特写
运镜：推、拉、摇、移、跟、升、降、甩、环拍

## Slide 18: 核心术语规范（广电行业标准）
切换：硬切、叠化、划像、黑场、画中画、分屏
轴线：被摄主体视线/运动形成的虚拟线，机位需在180°轴线内拍摄
安全机位：兜底画面机位，信号故障时无缝切换
同步锁相：统一所有设备时间码与帧频率，保证声画同步

## Slide 19: 前期筹备：多机位直播的基石（央视标准流程）
03

## Slide 20: 前期筹备：多机位直播的基石（央视标准流程）
大型活动直播筹备关键
大型活动多机位直播的成功，70%取决于前期筹备。央视时政直播、文艺晚会直播均执行三级筹备制：方案策划→现场踏勘→技术演练，确保每一个环节无死角

## Slide 21: 需求对接与方案编制：2.1.1 核心信息采集
对接主办方，明确
活动类型（多机位大型会议直播/多机位文艺晚会直播/企业大型会议、论坛、发布会多机位直播）、活动时长、流程节点、核心嘉宾、舞台布局、观众规模、播出平台、画质要求（1080P/4K）、直播码率、应急要求

## Slide 22: 需求对接与方案编制：2.1.2 导播方案编制
单击此处添加正文
核心内容
• 直播整体架构：讯道数量、导播机位布置、设备清单、团队分工
• 导播机位图：标注机位编号、坐标、高度、镜头、景别、职责、线缆走向、供电位置
• 分镜头脚本：按时间码标注机位、景别、运镜、切换方式、时长、口令
• 信号链路图：摄像机→切换台→编码器→推流→播出平台，主备链路双备份

## Slide 23: 现场踏勘（核心环节）
央视团队踏勘必查10项内容
舞台尺寸、高度、背景板位置、主席台席位
观众席布局、通道、出入口、障碍物位置
供电接口（三相电/市电）、功率、接地情况
网络环境（有线带宽、5G信号、Wi-Fi干扰）
灯光布局（色温、亮度、逆光、阴影区域）

## Slide 24: 现场踏勘（核心环节）
音响位置、麦克风布局、音频接口
线缆铺设路径（线槽、地毯、过桥板，避免踩踏/干扰）
导播间位置（通风、供电、监看、通话）
机位架设空间（承重、高度、无遮挡、无穿帮）
应急通道、消防设施、安全区域
优化导播机位布局方案
踏勘完成后，绘制现场平面布局图与导播机位图初稿，明确导播机位布置的可行性，优化机位位置与信号传输路径

## Slide 25: 团队组建与分工（广电标准配置）：2.3.1 核心团队（8—12人，按讯道数量调整）
总导播：总指挥，负责画面切换、指令发布、节奏把控、应急处置
助理导播：协助监看信号、操作字幕/包装、记录切换日志
摄像师：按导播机位布置与指令完成拍摄，保证画面稳定、构图精准
视频工程师：负责摄像机、切换台、矩阵、同步器、监视器调试与维护

## Slide 26: 团队组建与分工（广电标准配置）：2.3.1 核心团队（8—12人，按讯道数量调整）
音频工程师：负责收音、调音、声画同步、音频备份
技术工程师：负责网络、推流、编码器、供电、线缆铺设
现场协调：对接主办方、灯光、音响、安保，保障现场秩序
备用人员：替补摄像、技术应急，确保全流程无人员缺口

## Slide 27: 团队组建与分工（广电标准配置）：2.3.2 岗位职责细则
• 总导播
熟记导播机位图与分镜头脚本，实时监看PGM/PVW，下达“1号机准备”“切2号机”“3号机跟摇”等标准口令，控制直播节奏
• 摄像师：严格执行导播指令，固定机位严禁擅自调整参数，运动机位匀速运镜，保证画面无抖动、无穿帮
• 视频工程师：提前完成同步锁相，统一所有机位参数，实时监控信号质量，故障时1秒内切换备用信号
• 音频工程师：锁定音频电平，避免爆音/无声，保证人声清晰、背景音乐适配，音频信号双备份

## Slide 28: 设备筹备与检测（广电级标准）：2.4.1 核心设备清单
摄像机：广播级讯道机/3500 4K摄像机，配备广角、长焦（40-117倍）镜头
导播台：硬件切换台（BMD），支持多讯道输入、同步锁相、包装叠加
监看系统：多画面分割监视器、PGM主监、PVW预监、技术监看
同步设备：同步信号发生器、时间码发生器，保证帧级同步

## Slide 29: 设备筹备与检测（广电级标准）：2.4.1 核心设备清单
传输设备：SDI线缆、光纤、无线图传、5G编码器、主备网络推流设备
辅助设备：三脚架、摇臂、轨道、斯坦尼康、稳定器、电池、充电器、线槽、过桥板
应急设备：备用摄像机、备用导播台、备用电源、备用网络、垫片视频

## Slide 30: 设备筹备与检测（广电级标准）：2.4.2 设备检测标准
• 摄像机：检测对焦、白平衡、光圈、快门、信号输出，连续运行4小时无故障
• 导播台：检测所有讯道输入、切换功能、转场效果、包装叠加、信号输出
• 传输设备：检测线缆传输质量、无线图传延迟、网络带宽、推流稳定性
• 应急设备：全设备通电检测，确保故障时可立即启用

## Slide 31: 脚本编制与演练：2.5.1 分镜头脚本（央视标准）
按时间码精准标注
时间码 机位 景别 运镜 切换方式 内容 口令
00:00:00 1号机 中近景 固定 叠化1.5s 主持人入场 准备1号机，叠化切
00:00:05 2号机 大全景 固定 硬切 会场全景 2号机PGM
00:00:10 3号机 特写 固定 硬切 主持人面部 切3号机

## Slide 32: 脚本编制与演练：2.5.2 全流程演练
分为技术演练与流程演练
单击此处添加项正文
• 技术演练：测试所有机位信号、切换、传输、应急切换，确保信号稳定
单击此处添加项正文
• 流程演练
模拟活动全流程，导播、摄像、技术、现场协调协同配合，优化导播机位布置与切换节奏，修正导播机位图误差

## Slide 33: 导播机位布置：核心逻辑与标准化方案
04

## Slide 34: 导播机位布置：核心逻辑与标准化方案
央视导播机位布置原则
导播机位布置是多机位直播的核心骨架，导播机位图是团队协同的可视化蓝图。央视对导播机位布置的核心原则：功能明确、覆盖全面、无遮挡、无穿帮、主备冗余、符合轴线规则

## Slide 35: 导播机位布置核心原则
01
功能分区原则：每个机位负责固定区域/景别，不重叠、不遗漏
02
轴线规则原则：所有机位位于180°轴线内，避免跳轴
03
主备冗余原则：核心机位设置备用机位，信号故障无缝切换
04
稳定优先原则：会议直播以固定机位为主，晚会直播固定+运动结合
05
无穿帮原则：机位、线缆、工作人员不进入画面，不干扰现场
06
信号最优原则：机位靠近信号接口，缩短线缆距离，减少信号衰减

## Slide 36: 导播机位图绘制标准
导播机位图需包含以下元素，采用CAD/Visio绘制，打印分发至所有团队成员
现场平面轮廓（舞台、主席台、观众席、导播间、通道）
机位编号
观众视角面对舞台，左起（1号、2号、3号……）、位置坐标不分前后、镜头与舞台站立人员视角平齐
机位类型（固定/摇臂/轨道/游机/航拍）

## Slide 37: 导播机位图绘制标准
镜头焦段、负责景别、核心职责
线缆走向、供电位置、信号传输路径
Tally灯、通话系统、监看设备位置
安全区域、应急通道标注

## Slide 38: 多机位大型会议直播导播机位布置（6讯道标准方案）
适用于政府会议、企业峰会、企业大型会议、论坛、发布会多机位直播，是央视时政会议通用配置

## Slide 39: 多机位大型会议直播导播机位布置（6讯道标准方案）：3.3.1 机位编号与布置（附导播机位图文字描述）
机位编号与布置（附导播机位图文字描述）
导播机位图：舞台位于画面上方，主席台居中，观众席位于下方，导播间位于会场后侧中央
1号机（主席台中近景机位）
◦ 位置：主席台侧前方45°，距离3—5米，高度1.5米
◦ 设备：三脚架+标准镜头
◦ 职责：拍摄主席台全体嘉宾中近景，呈现嘉宾聆听、记录状态
◦ 景别：中景、中近景
2号机（主机位/全景机位）
◦ 位置：会场后侧中央，中轴线，高度1.8米
◦ 设备：三脚架+广角镜头（24—70mm）
◦ 职责：拍摄会场大全景、主席台全景、全场鼓掌反应，为直播兜底安全画面
◦ 景别：大全景、全景
3号机（发言嘉宾特写机位）
◦ 位置：主席台正前方偏侧，距离2—3米，高度1.2米
◦ 设备：三脚架+长焦镜头（70—200mm）
◦ 职责：锁定发言嘉宾特写、半身景别，捕捉面部表情、肢体语言
◦ 景别：近景、特写

## Slide 40: 多机位大型会议直播导播机位布置（6讯道标准方案）：3.3.1 机位编号与布置（附导播机位图文字描述）
4号机（观众席反应机位）
◦ 位置：观众席后侧中央，与2号机同侧，高度1.6米
◦ 设备：三脚架+变焦镜头
◦ 职责：拍摄观众聆听、鼓掌、记录反应镜头，补充画面层次
◦ 景别：中景、特写
5号机（PPT/物料机位）
◦ 位置：舞台侧方，靠近大屏，高度1.5米
◦ 设备：三脚架+定焦镜头
◦ 职责：拍摄PPT内容、会议物料、签约文件、奖牌等细节
◦ 景别：中景、特写
6号机（备用/游动机位）
◦ 位置：会场侧方通道，可移动
◦ 设备：三脚架+稳定器双用
◦ 职责：备用机位，信号故障时无缝切换，抓拍现场临时互动画面

## Slide 41: 多机位文艺晚会直播导播机位布置（8讯道标准方案）
央视文艺直播导播方案
适用于多机位文艺晚会直播、文艺会演、颁奖晚会、企业晚会等舞台类活动，为央视文艺类直播通用导播机位布置方案

## Slide 42: 多机位文艺晚会直播导播机位布置（8讯道标准方案）：3.4.1 机位编号与布置（导播机位图文字描述）
机位编号与布置（导播机位图文字描述）
导播机位图：舞台居中，表演区在前，观众席环绕，导播间位于观众席后方中央
1号机（舞台中近景/群像机位）
◦ 位置：舞台正前方中轴线，距离舞台5米，高度1.6米
◦ 设备：三脚架+标准变焦镜头
◦ 职责：拍摄舞台整体中近景、演员队形、节目主体画面，为晚会核心基础画面
◦ 景别：中景、中近景
◦ 运镜：小幅摇移，跟拍主体队形变化
2号机（主机位/大全景机位）
◦ 位置：观众席后方中央，全场最佳视角，高度2.0米
◦ 设备：三脚架+广角镜头
◦ 职责：拍摄舞台+观众席大全景，晚会开场、结尾、高潮段落定场画面，直播安全兜底机位
◦ 景别：大全景、全景
◦ 运镜：固定为主，必要时小幅摇拍全场氛围
3号机（演员特写机位）
◦ 位置：舞台侧前方，靠近表演区，高度1.5米
◦ 设备：三脚架+长焦镜头
◦ 职责：拍摄领舞、主唱、主持人特写、面部表情、动作细节
◦ 景别：近景、特写、大特写
◦ 运镜：跟焦、跟拍，保证主体清晰
4号机（观众氛围机位）
◦ 位置：观众席中部侧方，高度1.7米
◦ 设备：三脚架+标准镜头
◦ 职责：拍摄观众鼓掌、欢呼、跟唱、互动反应镜头
◦ 景别：中景、特写
◦ 运镜：摇拍、抓拍动态氛围

## Slide 43: 多机位文艺晚会直播导播机位布置（8讯道标准方案）：3.4.1 机位编号与布置（导播机位图文字描述）
5号机（摇臂机位）
◦ 位置：舞台侧方，摇臂覆盖全场
◦ 设备：电控摇臂+广播级摄像机
◦ 职责：升降、摇移、横扫画面，提供晚会视觉冲击力镜头
◦ 景别：全景→中景→近景连贯运镜
◦ 运镜：匀速升降、横摇、弧线运动
6号机（轨道机位）
◦ 位置：舞台正前方轨道，横向滑行
◦ 设备：轨道车+摄像机
◦ 职责：平稳横向移动，拍摄舞台整体推移画面，增强空间感
◦ 景别：全景、中景
◦ 运镜：平稳横移、缓推缓拉
7号机（游动机位）
◦ 位置：舞台两侧、台前、观众通道机动
◦ 设备：稳定器/斯坦尼康
◦ 职责：近距离抓拍演员细节、后台入场、嘉宾互动
◦ 景别：中近景、特写
◦ 运镜：跟拍、环绕、低角度运镜
8号机（备用/安全机位）
◦ 位置：舞台后侧固定点
◦ 设备：三脚架+广角镜头
◦ 职责：任何机位故障时，立即切入PGM，保证多机位直播不断流
◦ 景别：全景、中景
文艺晚会直播分镜头脚本（最终调整版）
时间码 机位 景别 运镜 切换方式 内容 口令
00:00:00 1号机 中近景 摇 叠化1.5s 舞台主体节目 准备1号机，叠化切
00:00:08 2号机 大全景 固定 硬切 晚会全场全景 2号机PGM
00:00:15 3号机 特写 固定 硬切 主演特写 切3号机
00:00:22 5号机 全景 升降 硬切 摇臂大气画面 切5号机

## Slide 44: 现场执行与应急处置（央视直播安全规范）
05

## Slide 45: 直播前30分钟终检
信号终检：所有机位PGM/PVW信号正常，同步锁相稳定
设备终检：摄像机、导播台、网络、供电全设备无异常
团队终检：导播、摄像、技术全员就位，口令沟通顺畅
导播机位布置复核：对照导播机位图检查机位位置、无遮挡、无穿帮

## Slide 46: 直播中执行规范
• 导播：严格按分镜头脚本切换，节奏平稳，杜绝违规跳轴
• 摄像：固定机位保持稳定，运动机位匀速运镜，听从导播口令
• 技术：实时监控信号、网络、音频，发现异常立即处置

## Slide 47: 应急处置标准
机位信号中断：立即切换至2号机全景安全画面
网络中断：自动切换备用5G推流，保证多机位直播不中断
设备故障：启用备用摄像机/导播台，3秒内完成切换
现场失误：导播快速切至全景/反应画面，规避穿帮

## Slide 48: 直播收尾与复盘总结
06

## Slide 49: 直播后收尾流程
信号关闭：按规范关闭PGM输出，保存直播录制文件
设备回收：按导播机位图有序回收摄像机、线缆、辅助设备
现场清理：恢复场地原貌，清理线缆、杂物

## Slide 50: 复盘总结
团队优化多机位直播流程
团队召开复盘会，梳理导播机位布置、画面切换、信号传输、应急处置问题，优化导播机位图与执行流程，为后续多机位大型会议直播、多机位文艺晚会直播、企业大型会议、论坛、发布会多机位直播提供经验支撑

## Slide 51: 结语
07

## Slide 52: 结语
01
广电级多机位直播核心标准
广电级多机位直播的核心，在于标准化的导播机位布置、可视化的导播机位图、专业化的团队协同。无论是严肃的多机位大型会议直播，还是精彩的多机位文艺晚会直播，亦或是商业属性的企业大型会议、论坛、发布会多机位直播，唯有遵循央视标准与广电规范，才能实现安全、精准、高质量的直播呈现
02
文末附有导播王学庆编写40篇广播级技术实战案例，欢迎咨询索取（适配广大从业者实战）
单击此处添加项正文

## Slide 53: 多机位直播
08

## Slide 54: 导播机位布置
09

## Slide 55: 导播机位图
10

## Slide 56: 多机位大型会议直播
11

## Slide 57: 多机位文艺晚会直播
12

## Slide 58: 企业大型会议多机位直播
13

## Slide 59: 论坛多机位直播
14

## Slide 60: 发布会多机位直播
15

## Slide 61: 央视导播标准
16

## Slide 62: 广电级导播流程
17

## Slide 63: 会议直播机位布置
18

## Slide 64: 晚会直播机位设置
19

## Slide 65: 多机位摄像规范
20

## Slide 66: 导播台操作流程
21

## Slide 67: 大型活动直播方案
22

## Slide 68: 会议直播全流程
23

## Slide 69: 文艺晚会直播执行
24

## Slide 70: 多机位信号调试
25

## Slide 71: 导播分镜头脚本
26

## Slide 72: 直播应急处置方案
27

## Slide 73: 广电直播术语
28

## Slide 74: 会议直播摄像技巧
29

## Slide 75: 晚会直播运镜规范
30

## Slide 76: 多机位直播设备
31

## Slide 77: 企业发布会直播
32

## Slide 78: 行业峰会直播机位
33

## Slide 79: 导播安全机位设置
34

## Slide 80: 多机位同步锁相
35

## Slide 81: 会议直播画面切换
36

## Slide 82: 晚会直播导播切换
37

## Slide 83: 多机位直播布线
38

## Slide 84: 导播间搭建规范
39

## Slide 85: 商业活动多机位直播
40

## Slide 86: 年会直播机位布置
41

## Slide 87: 颁奖晚会直播方案
42

## Slide 88: 多机位直播推流
43

## Slide 89: 会议直播PPT机位
44

## Slide 90: 晚会直播摇臂机位
45

## Slide 91: 专业导播团队配置
46

## Slide 92: 大型直播执行手册
47

## Slide 93: 谢谢
THE END