## Slide 1: CDHD2S刚性龙门调试
第一节 准备工作及接线
龙门基本介绍及限制
龙门和控制器接线
龙门通信线制作
第二节 配置主轴电机
填写电机基本参数
填写编码器参数
电机校验/相位角
电流环验证（*非常重要）
第三节 配置龙门基本参数
验证龙门主从轴运动方向
设置龙门基础增益参数
第四节 刚性龙门参数调整步骤
HD龙门调试方法
线性龙门调试方法
第五节 工作模式设置
脉冲模式配置
总线模式配置
第六节 其它
故障排除
龙门指令汇总
从零开始（以增量编码器为例）

## Slide 2: 第一节 龙门基本介绍及限制
传统龙门：
两个平行线性轴（Y1和Y2）单独控制，通常会产生互相干扰，表现为振动、较高电流消耗、加速度和速度缓慢以及精确性下降。
CDHD2驱动器龙门：
系统通过两个协同工作并使用高速通信控制沿Y轴运动的CDHD2驱动器，来同步两个Y轴。
通信速率10MHz。
适用范围：旋转电机和直线电机
龙门类型：支持刚性龙门和柔性龙门
使用限制：
两个Y轴电机和反馈需要一致
必须使用CDHD2/CDHD2S驱动器
驱动器固件需要一致
双驱龙门结构优势：作业空间大，承载能力强，速度高，精度高

## Slide 3: 第一节 龙门控制原理
CDHD2 龙门系统由两个驱动器通过交叉解耦算法进行控制。这两个驱动器称为“配对”驱动器。
Y1 轴的驱动器为主驱动器。龙门主驱动器从运动控制器接收位置命令，并在虚拟 Y 轴（作为Y1 和 Y2 的平均值计算）上执行位置回路。
Y2 轴的驱动器为差动驱动器。龙门差动驱动器处理两个轴（Y1 和 Y2）之间的误差。
在刚性龙门系统中，它的作用是保持 Y1 和 Y2 之间的误差尽可能接近 0。

## Slide 4: 第一节 控制器接线-脉冲和EtherCAT
脉冲模式接线-只接主轴
Y1和Y2与可以自定义为主轴（Master）和从轴（diff），必须使用第二代驱动器（CDHD2 ）
X轴可以是第一代或第二代驱动器
菊花链在调试的时候使用
总线模式接线：
主轴差异轴都需要接网线
控制需要给主从轴分配地址
龙门数据传输通过C3口

## Slide 5: 第一节 制作龙门通信线及修改驱动地址
龙门主轴（Master) | 龙门从轴（diff) | 双绞线 | C3 龙门通信 信号描述
1 | 1 | 一组 双绞线 | 串行数据Tx+
11 | 11 |  | 串行数据Tx-
2 | 2 | 一组 双绞线 | 串行数据Rx+
12 | 12 |  | 串行数据Rx-
C3线是主从轴通讯C3线是主从轴通讯，分别将主轴（Master）和从轴（Diff）对应引脚连接起来。
必须使用双绞屏蔽线，屏蔽层单端必须接外壳。
作为龙门通讯数据传输，GANTRYINTERFACE=0
C8线调试参数用-通过驱动器的地址进行区分
从而不用来回拔插调试线——为了调试方便
注意：CDHD2S中压驱动不支持C8菊花链做龙门
CDHD2修改驱动器地址：
1、在示波器的终端界面执行addr 指令，分别将主轴（Master）和差异轴（diff）设置为地址1和地址2
2、执行保存并重启驱动器、地址才有作用
3、配置完主从地址后，插上菊花链，通过切换地址 链接到不同的驱动器
4、切换方式：\1 ENTER
CDHD2建议使用servostudio2软件调试

## Slide 6: 第二节 新建电机-电机基本参数
填写电机基本参数:本文档以电机ACM1-L30为例，应用中根据实际电机参数填写

## Slide 7: 第二节 编码器分辨率-增量ABZ编码器
选择编码器类型
编码器分辨率
单位：um
根据编码器分辨率填写
单位：线速/磁距
计算方式：
节距*1000/分辨率/4
假设分辨率1um,节距20mm
=20*1000/1/4
=5000
填写编码器参数：本例中使用增量ABZ分辨率1um

## Slide 8: 第二节 限制参数
设置限制参数
初始速度设置：200mm/s
初始电流设置：10A

## Slide 9: 第二节 确认反馈距离
运动单位界面-直线单位选择 3-mm
移动直线电机一段距离，假设200mm
判断驱动反馈变化量和实际距离一致，则反馈设置正确。
如果移动距离对应不上，则检查编码器分辨率和电机节距是否设置正确
在调试软件底部可以看到当前位置

## Slide 10: 第二节 设置飞车保护
设置飞车保护参数
终端或者专家界面设置：
设置禁止模式 dismoded=2
设置飞车保护速度 commerrvthresh =100-300 单位mm/s
运动单位设置为mm
设置飞车保护距离 commerrpthresh = 0.5-1个电机节距

## Slide 11: 第二节 电机校验
电机界面 >> 从驱动器加载 >> 校验，等待电机安装结果。

## Slide 12: 第二节 电流环验证（*非常重要）-验证脚本
电流环验证
k ;断开使能 #Delay 100 ;延时 100ms commode 0 ;串口模式 #Delay 30 ;延时 30ms opmode 2 ;串行电流模式 #Delay 200 ;延时 2-0ms recoff ;停止记录 en ;使能 #Delay 400 record 64 2000 “icmd ”iq “v ;记录ICMD, IQ, V
rectrig "icmd 0.1 50 1 t 0.5 ;正向电流 A #Delay 100 ;通电时间 ms t 0 #Delay 300 t -0.5 ; 负向电流; #Delay 100 ; 通电时间 ms t 0 #Delay 200 k #Plot

## Slide 13: 第二节 电流环验证（*非常重要）-判断标准
常见问题：
电机摩擦力大，电流太小，无速度
正确波形
不正确波形
判断 标准：
速度V 和电流指令 ICMD 波形
速度和电流同方向（同正/同负）
正电流正速度、负电流负速度
电流指令和ICMD 方向相反

## Slide 14: 第二节 电流环验证（*非常重要）-手动换向
不正常波形后，可能需要手动换向、换相方法：
硬件换相：
将电机 UVW 三相中的U和V交换接线顺序
软件换相：
在软件 终端 界面输入MFBDIR，按Enter查看当前 MFBDIR值
如果值为1、输入 MFBDIR 0 按Enter修改
如果值为0、输入 MFBDIR 1 按Enter修改
MFBDIR值更改后、需要输入config指令
注意：指令和参数 之间需要有一个空格
修改完成后，需要重新执行寻找相位和执行电流环验证
通常电机校验会自动修改MFBDIR
MFBDIR | 交换UV | 交换hall 编码 | 取反index | 取反sin/cos
 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4
0 | No | No | No | No
1 | Yes | No | No | No
2 | No | Yes | No | No
3 | Yes | Yes | No | No
4 | No | No | Yes | No
5 | Yes | No | Yes | No
6 | No | Yes | Yes | No
7 | Yes | Yes | Yes | No
8 | No | No | No | Yes
9 | Yes | No | No | Yes
10 | No | Yes | No | Yes
11 | Yes | Yes | No | Yes
12 | No | No | Yes | Yes
13 | Yes | No | Yes | Yes
14 | No | Yes | Yes | Yes
15 | Yes | Yes | Yes | Yes

## Slide 15: 第三节 配置从轴基本参数-主从电机方向判断
导入主轴参数到从轴驱动器,然后到电机界面直线电机校验
电机校验完成后，执行电流环脚本，观察从站电机运动方向
确保主从电机运动方向相同
如果两个电机方向相反，则修改从轴电机方向

## Slide 16: 第三节 配置基本参数 设置基础增益参数
K
#Delay 100
CLEARFAULTS
KNLUSERGAIN 1
KNLD 32
KNLP 16
KNLI 1
KNLIV 1
nlfiltt1 3
nlfiltdamping 60
movesmoothmode 2
movesmoothavg 32
Lmjr 1
K
#Delay 100
CLEARFAULTS
KNLUSERGAIN 0.1
KNLD 32
KNLP 16
KNLI 1
KNLIV 1
nlfiltt1 3
nlfiltdamping 60
movesmoothmode 2
movesmoothavg 32
Lmjr 1
复制主从轴基本参数脚本>>专家界面>>粘贴到2号位置>>
点击 3号 按钮 执行
主轴基本参数脚本 从轴基本参数脚本

## Slide 17: 第三节 配置基本参数 开启龙门
主从轴参数设置如下：
位置环界面>> 位置控制器方式>>5-HDcontroller
工作模式界面>> 工作模式>>串行位置
回零界面>> 回零类型>>从轴设置为35
回零界面>>点击 开始
开启刚性龙门：
刚性龙门开启方式：
主轴：gantrymode=1
从轴：gantrymode=2

## Slide 18: 第四节 HD环路增益参数调整
HD 环路基本参数如下图:
KNLD
KNLP
KNLIV
KNLI
KNLDUSEGAIN

## Slide 19: 第四节 HD环路增益参数调整
调试方法方法:
HD 控制器参数的调整与传统 PID 相似。每个增益参数是逐步增大，直到出现震荡情况，然后再回减至某个安全值（降低约 10-20%）
调整顺序 各参数按以下顺序依次进行调整： 1. KNLD 微分——速度环比例增益 2. 低通滤波器 (可选): NLFILTDAMPING 和 NLFILTT1 3. KNLD微分 (可选) 4. KNLP 比例——位置环比例增益 5. KNLIV 微分积分 6. KNLI 积分 步骤 2 和 3 可选，并且在性能要求不重要时可跳过。 在每一次，需通过执行来回运动，并观察 ServoStudio 示波界面|运动窗格中记录的变量，对参数值进行确认。

## Slide 20: 第四节 HD环路增益参数-示波器
示波器 >> 参数表 逐个调整微分增益KNLD、比例增益KNLP、积分增益KNLI和微分-积分增益KNLIV（先调KNLI，最后调KNLIV），直至满足跟随误差和整定时间要求
龙门主轴增益控制电机运动。
从轴增益负责纠偏控制、只需要很小的电流、通常设置为主轴增益的0.01-0.25倍。
HD龙门只支持一组陷波器、主从轴可以设置不同的陷波频率

## Slide 21: 第四节 线性龙门增益设置
主轴
速度环比例增益：0.1
速度环积分增益：100
速度环前馈：0.85
位置环比例增益：100

## Slide 22: 第四节 线性龙门增益设置
从轴
速度环比例增益：0.01
速度环积分增益：10
速度环前馈：0.85
位置环比例增益：10

## Slide 23: 第四节 线性龙门增益调试
主轴
先调速度比例增益KVP
根据轴运动情况适当添加滤波器（二阶低通和陷波滤波器）
再调位置环比例增益：KPP

## Slide 24: 第五节 工作模式：脉冲
选择脉冲序列
勾选传动有效
信号源
差分-C2-RS422
单端-光电隔离
脉冲类型：
脉冲+方向
正负脉冲
AB相脉冲

## Slide 25: 第五节工作模式：脉冲
输入分辨率：定义电机一个节距(本例中20mm)- -控制器发多少个指令脉冲
电子齿轮比分子;默认1，修改成-1，可以改变脉冲指令运动方向
电子齿轮比分母：默认1

## Slide 26: 第五节工作模式：脉冲
勾选上电自动使能
IO 功能设置
使能、故障清除

## Slide 27: 第五节工作模式：总线
单位转换分子（一转脉冲数）：
定义控制器发多少个指令脉冲电机运动一个节距(本例中20mm)

## Slide 28: 第五节 总线控制只接主轴——另外一种布线方式
总线模式接线：
主轴需要接网线，从轴串口模式
两轴固件版本2.41.10且主轴参数gantryfbenmode=1，从轴保持默认0

## Slide 29: 第六节 故障处理
根据报警代码，查看报警说明，根据说明提示排查。见使用手册故障章节
还可以通过调试软件帮助界面，查找报警代码
常见报警：
R4:编码器断线
接线错误，读数头没安装好，屏蔽层没接好
R37:AB相相位错误
屏蔽层没接好，电缆太长
R20:反馈通信错误-
接线错误，编码器类型配置错误
J1:位置误差过大-
PEMAX 设置太小，加速度太大，电流限定太小，电机过载
P: 过流-
ILIM设置为0，电机缺相，相间短路,接触不良

## Slide 30: 第六节 龙门指令
VarCom | 描述 | VarCom | 描述
GANTRYMODE | 定义是否对两个龙门电动机位置的平均值或值差应用位置回路。 | GANTRYMSTRICMD | 龙门主控制器生成的电流命令（只读）。
GANTRYCMDTYPE | 定义龙门驱动器如何响应参照命令。定义驱动器将通过 | GANTRYDIFFICMD | 龙门差动控制器生成的电流命令（只读）。
 | EtherCAT/CANopen对象和编码器模拟报告的位置反馈值。 | GANTRYALIGN | 启动对准龙门Y轴程序。
GANTRYALIGNMODE | 定义柔性龙门系统的对准方法。 | GANTRYALIGNED | 表示龙门Y轴是否对准（只读）。
GANTRYTYPE | 定义龙门结构为刚性或柔性。 | GANTRYFINDOFF | 表示查找Y1和Y2参照点差值（距离）程序。
GANTRYCOMMSTATE | 表示龙门驱动器是否正在通信。 | GANTRYFINDOFFST | 表示龙门偏移查找程序状态。
GANTRYINTERFACE | 定义连接龙门驱动器之间的通信电缆使用的控制器接口。 | GANTRYOFFSET | Y1和Y2参照点之间的距离差。柔性龙门系统所需值。
GANTRYMSTRPFB | 龙门主位置反馈值=（Y1+Y2）/2（只读）。 | GANTRYOFFSETST | 表示存储的GANTRYOFFSET值是否有效，是否可用于对准程序。
GANTRYDIFFPFB | 龙门差动位置反馈值=（Y1-Y2）（只读）。 | GANTRYPRTNRMFB | 第二（配对）龙门电动机位置（只读）。
GANTRYMSTRVFB | 龙门主位置反馈值=（V1+V2）/2（只读）。 | GANTRYPRTNRICMD | 第二（配对）龙门轴电流命令（只读）。
GANTRYDIFFVFB | 龙门差动位置反馈值=（V1-V2）（只读）。 | GANTRYPRTNRVFB | 第二（配对）龙门电动机速度（只读）。