## Slide 1
Beckhoff PLC连接BDHDE伺服详细说明
2022/09/06

## Slide 2: 测试内容
系统配置及连接
伺服驱动器侧设置
TwinCAT软件基本介绍
TwinCAT System Manager
NC轴测试
PLC Control 程序调试
使轴运行

## Slide 3: 1. 系统配置及连接
硬件名称 | 品牌 | 型号 | 版本号
PLC | Beckhoff | CX1020-0012 | Target: TwintCAT V2.11(Build 2285)
EtherCAT通讯模块 | Beckhoff | EK1110 | 
伺服驱动器 | BDHDE | BDHDE-0032AEB | Firmware: fw2.5.1T22.7.22_1814
伺服电机 | PRHD2 | PH2-M08A23035T40D | 23bits多圈绝对值多摩川编码器反馈
调试电脑 | Lenovo | Thinkpad T440 | Windows 10 操作系统
PLC调试软件 | Beckhoff | TwinCAT | Local: TwinCAT V2.11(Build 2304)
伺服调试软件 | Servotronix | ServoStudio 2 | ServoStudioSetup_2_38_6_20
系统配置

## Slide 4: 1. 系统配置及连接
硬件连接
EtherCAT
TCP/IP
IP: 169.254.004.x
Sub: 255.255.0.0
IP: 169.254.004.188
工程师站
电脑装有TwinCAT软件
可通过两个网口的任意一个通讯
接入C1 口： IN

## Slide 5: 2. 伺服驱动器侧设置
伺服驱动器设置
XML文件
其他
TwinCAT可自动扫描并导入链接的BDHDE伺服驱动器的XML文件 1
ESI文件导入如下路径：
之后重启TwinCAT
注意事项
1）在运动单位设置总线控制旋转电机一转的脉冲数：单位转换分子；
2）在驱动信息的接口方式：✔EtherCAT;
3)执行驱动保存参数。
C:\TwinCAT\Io\EtherCAT
Notes: 1. 从站ESC 的EEPROM中包含从站接口信息（SII: Slave Interface Information），因此有时即便没有ESI文件，主站也能在网络启动时通过SII操作从站。

## Slide 6: 3. TwinCAT 2 软件基本介绍
TwinCAT 2 软件系统
TwinCAT System Manager
主要用于对系统进行组态
TwinCAT PLC Control
提供Beckhoff PLC的编程环境
TwinCAT软件系统安装后包含
如下四个组件

## Slide 7: 4. TwinCAT System Manager
设置IP
打开TwinCAT System Manager
打开TwinCAT System Manager
PLC的IP为： 169.254.004.188
将电脑的IP设置到同一网段内，如：
*：硬件连接好后，给系统上电
或IP自动获取

## Slide 8: 4. TwinCAT System Manager
Choose Target System
Search，选中 Target System （Npcap Adapter影响）
打开TwinCAT System Manager
连接上

## Slide 9: 4. TwinCAT System Manager
登录PLC
确认找到的PLC控制器
打开TwinCAT System Manager
密码为“1”

## Slide 10: 4. TwinCAT System Manager
说明
成功连接，右下角显示PLC名称和IP地址，以及Config Mode字样
找不到PLC的可能原因：
系统防火墙
PLC的TwinCAT Runtime没有正常安装
检查电脑和PLC的IP地址
注意要切换到Config Mode,才能激活扫描

## Slide 11: 4. TwinCAT System Manager
扫描伺服驱动器(Config Mode下)
模块自动添加
添加伺服驱动器
右键

## Slide 12: 4. TwinCAT System Manager
添加完的元素
NC Configuration（NC轴）
NC Configuration 下添加了:
Axis1: NC轴控
IO Configuration（物理轴）
IO Configuration下添加了
Term2: EtherCAT从站模块EK1110
Drive3: BDHDE伺服驱动器
添加伺服驱动器

## Slide 13: 4. TwinCAT System Manager
检查Drive 的PDO
双击“Drive3”,选择“Process Data ”标签页
在Drives 3下的Inputs & Outputs下可看到映射的PDO
同样可在Process Data标签也看到映射的PDO
需手动选中1600和1A00复选框
PDO 参数确认（Process Data）
双击
PDO

## Slide 14: 4. TwinCAT System Manager
勾选默认PDO

## Slide 15: 4. TwinCAT System Manager
进入Startup标签页
SDO参数确认（检查Startup ）

## Slide 16: 4. TwinCAT System Manager
EtherCAT参数设置

## Slide 17: 4. TwinCAT System Manager
EtherCAT参数设置
等待从站/远程站Ready

## Slide 18: 4. TwinCAT System Manager
EtherCAT参数设置

## Slide 19: 4. TwinCAT System Manager
PLC轴、NC轴、物理轴
TwinCAT把电机的运动控制分为三层：
PLC轴：PLC中定义的轴变量
NC轴： NC Configuration中的轴变量
物理轴：IO Configuration中扫描或添加的物理硬件。
三种轴之间的关系
PLC对电机的控制
两个环节：
PLC轴到NC轴
NC轴到物理轴
3.PLC轴：PLC中的编程，调用MC库等。
NC轴：不需编程，主要做轨迹规划、PID运算和IO接口处理等
物理轴：指驱动器、电机和编码器。
TwinCAT中的三种轴概念

## Slide 20: 4. TwinCAT System Manager
NC轴-Link to 物理轴
选中欲关联的物理轴
把NC轴和物理轴连接起来
关联物理轴
选中后显示在这里

## Slide 21: 4. TwinCAT System Manager
NC轴的参数
主要需要设置的参数：
齿轮比
速度
加速度
齿轮比设置： 1/131072
*: 如需要，Homing的相关参数也在该页面设置
NC轴参数设置
2-17,或根据实际机械机构计算

## Slide 22: 4. TwinCAT System Manager
速度/加速度
NC轴参数设置
因Scalefactor设置为 1/131072, 故这一步设置的速度和加速度均以“r”为用户单位设置
单位为r/s
或
r/s2
速度设置
加速度
设置

## Slide 23: 4. TwinCAT System Manager
激活配置
刚才的设置，PLC处于Config Mode
配置激活后，PLC转入Run Mode（显示为Rtime xx%）
激活配置时，PLC主动连接从站并建立起EtherCAT通讯（检查伺服的通讯状态）
激活配置
激活配置

## Slide 24: 4. TwinCAT System Manager
进入测试运行
Online标签页可进行各轴的测试运行
F1： 快速反向JOG
F2：慢速反向JOG
F3：慢速正向JOG
F4：快速正向JOG
F5：绝对值定位测试
Target Position
Target Velocity
F6: 运动停止
F8： 错误复位
F9： Homing
Online-测试运行
当前值显示
使能轴
绝对定位

## Slide 25: 4. TwinCAT System Manager
更多控制方式
Function-更多运行方式
在Functions页面下，可以选择更多控制方式：
当前值清零
其他运动方式测试
增量式运动测试
模态轴测试
等

## Slide 26: 5. PLC Control 程序调试
打开TwinCAT PLC Control软件
创建新PLC程序

## Slide 27: 5. PLC Control 程序调试
根据硬件选择类型CX(ARM)
创建Main程序_ST
创建BDHDE_PRG程序 ST
轴控的程序都放到子程序里，最后再Main中调用
程序的创建

## Slide 28: 5. PLC Control 程序调试
在Main中调用其他程序
其他
Main程序调用

## Slide 29: 5. PLC Control 程序调试
Library Manager
TcMC2.lib
导入运动控制库

## Slide 30: 5. PLC Control 程序调试
调用后的显示
因TcMC2.lib又调用了其他库，所以显示有多个库调用进来
TcMC2.lib相比TcMC.lib是更新的库，建议调用新库
TcMC2.lib中包含轴控的所有PLCOpen功能块
导入运动控制库

## Slide 31: 5. PLC Control 程序调试
创建PLC轴变量
在“Resources”标签页下，点开“Global_Variables”并创建PLC轴全局变量：
Axis:AXIS_REF;
AXIS_REF 是轴结构体类型
编程

## Slide 32: 5. PLC Control 程序调试
添加MC_Power功能块
在第一个NetWork中创建功能块
可按快捷键“F2”或“Fn+F2”打开 Input Assistant
创建好的功能块如下所示：
配置Task Configuration…
在BDHDE_PRG中进行编程

## Slide 33: 5. PLC Control 程序调试
编译此程序
确保程序没问题
程序编译

## Slide 34: 5. PLC Control 程序调试
OnlineChoose Run-time System…
选择Run-Time 1
选择目标控制器，即运行程序的PLC

## Slide 35: 5. PLC Control 程序调试
PLC程序保存
使用Save或Save as…把PLC程序为PLC程序起名字并保存到一个文件夹中。
本应用的PLC工程名字为： TC_E190_Prg.Pro
保存完后，重新“Rebuild”程序，则在相应文件夹内自动生成同名的文件： TC_E190_Prg.tpy,用于做变量链接。（注：编译如有错误则不能生成TPY文件）
PLC轴与NC轴之间的变量链接通过此TPY文件完成
PLC程序保存

## Slide 36: 6. NC与PLC的连接
TwinCAT System Manager
回到system manager软件，右键PLC-Configuration，点击Append PLC Project，找到前面生成的TPY文件进行添加。
添加完以后，在PLC-Configuration下会显示添加的程序
NC轴与PLC轴的变量链接
右键

## Slide 37: 6. NC与PLC的连接
PLC Input链接
PLC Outputs 连接
变量链接
选中后“OK”
选中后“OK”

## Slide 38: 6. 使轴运行
链接完成以后，激活配置！
变量链接

## Slide 39: 6. 使轴运行
Login & Run
强制使能轴
PLC Control 软件
Fn+F7
轴被使能，显示“P”，即处于CSP模式

## Slide 40: 6. 使轴运行
输入可设置成变量。本处采用硬编码。 具体编程操作不再赘述
MC_STOP
MC_MoveRelative
MC_JOG
添加功能块

## Slide 41: 6. 使轴运行
Step1. 在PLC Control软件中，重新编译程序，以更新*.Typ文件
Step2. 切换到System Manager刷新TPY文件“ReScan…”，并激活配置
Step3. 切换回PLC Control软件，即可通过强置变量，实现对伺服轴的控制

## Slide 42: 6. 使轴运行
PLC Run
PLC Stop and TwinCAT Config 模式
PLC Stop and
TwinCAT Run模式

## Slide 43: 6. 使轴运行
PLC Run 模式下，不能在TwinCAT中使能轴
PLC Stop模式下，可以在TwinCAT侧使能并控制轴
Stop后，即可在TwinCAT侧使能并控制伺服轴
*： Logout也不好使
PLC Run的优先级高于TwinCAT System Manager
*PLC轴高于NC轴

## Slide 44
附录： 驱动端设置
在ServoStudio2中选择[配置]-[数字IO]，功能按照如下设定：
DI1 功能选择“27-探针1”
DI2 功能选择“28-探针2”
DI3功能选择“5-正限位开关” 正限位
DI4功能选择“6-负限位开关” 负限位
DI5 功能选择“8-回零开关” 原点
输入信号的极性，请根据实际情况设定，高态有效或低态有效。