## Slide 1: 伺服选型
目录
伺服系统的组成
选型类型及选型原则
伺服电机选型
伺服驱动器选型
选型软件介绍

## Slide 2: 伺服选型
位置
设定
电流
控制器
伺服驱动器
电机
位置反馈
机械负载
扭矩/速度/位置
直线光栅尺
双闭环
伺服系统的组成
Notes: 半闭环和双闭环的区别

## Slide 3: 伺服选型
选型流程
负载
总负载惯量
由移动质量和机械结构决定
运动曲线
速度时间曲线
最大速度和加减速
工作周期
减速机
减速比
减速机惯量
反射负载惯量
输入转速
输入 rms 均方根转矩
输入峰值转矩
电机
转速
额定转矩
最大转矩
电机惯量
驱动器
输入电压
额定/最大电流
IO
通讯接口
控制器
轴数
IO数量
通讯接口要求
START HERE

## Slide 4: 伺服选型
参数选型
常见的就是这种选型
START HERE
替换选型
机械设计已完成，选择伺服系统
设备改造
参数选型：根据转速、扭矩、惯量等选型参数直接选型。
单位分别是什么？
Notes: 替换选型都属于参数选型
机械设计已完成，选择电机

## Slide 5: 伺服选型
设计选型
一般由机械设计人员进行设计选型，机械电气配合
START HERE
新研发设备
设计选型：
根据机械末端位置、速度、精度、动态特性要求
传动机构选择
系统摩擦、加工&装配精度…
计算得出对伺服电机转速、扭矩和惯量的要求

## Slide 6: 伺服选型
伺服电机选型
选型原则和参数
选型原则
连续工作时的电机转速<电机额定速度
连续工作扭矩<伺服电机额定扭矩
瞬时最大扭矩<伺服电机最大扭矩(加速时)
惯量比: 根据设备动态性能要求，确定合适的惯量比
转矩（扭矩）
转速
转动惯量
无论是参数选型还是设计选型，都是通过这三个直接选择电机！
其他因素： 抱闸、编码器类型及精度、品牌等
 |  |  | PH2-R04A230 | PH2-R04B230
Nominal torque | Mn | Nm | 0.16 | 0.318
Peak torque | Tmax | Nm | 0.56 | 1.11
Nominal speed of rotation | nN | min-1 | 3000 | 3000
Maximum speed of rotation | nmax | min-1 | 6000 | 6000
Nominal power | Pn | kW | 0.05 | 0.1
Nominal current | In | Arms | 1.2 | 1.4
Maximum current | Imax | Arms | 3.9 | 4.8
Continuous blocking torque | To | Nm | 0.176 | 0.352
Continuous blocking current | Io | Arms | 0.495 | 1.43
Rated voltage | Un | VAC | 220 | 220
Maximum winding voltage | Umax | VDC | 340 | 340
Maximum voltage to ground |  | VAC | 240 | 240
Voltage constant | Ke u-v | Vrms/krpm | 9.5 | 15.6
Torque constant | Kt | N.m/Arms | 0.146 | 0.245
Winding resistance | R20 u-v | Ohm | 9.2 | 8.58
Winding inductance | L u-v | mH | 4.2 | 4.4
Rotor inertia without holding brake | Jm | ×10-4 kg.m2 | 0.0373 | 0.068
Rotor inertia with holding brake | Jm | ×10-4 kg.m2 | 0.0387 | 0.0693

## Slide 7: 伺服选型
伺服电机选型
峰值扭矩
连续运行
区域
间歇运行
区域
额定扭矩
额定转速
最大转速
Power
交流伺服电机扭矩转速曲线图
绿区和蓝区的区别？

## Slide 8: 伺服选型
伺服电机选型
转矩
力矩用于描述力对刚体的转动作用。
电机通过扭矩，驱动机械机构运转
滚轴丝杠/传送带：回转运动转化成直线运动
扭矩=力 * 力臂
      T=F*r*sinθ=Fd
      转矩单位：N*m
工作转矩为额定转矩的80%左右。最大转矩确定动态特性
转矩图

## Slide 9: 伺服选型
伺服电机选型
转矩的作用
设备启动时，产生加速度，加速到工作速度；
恒速运动时，克服系统的阻力矩；
设备停止时，产生减速度，使设备快速停止。
峰值转矩：额定转矩的3~5倍 T=J*θ
用于在加速或减速段，获得较高的加速度或减速度
可短时间，但不能连续输出
反映电机的动态响应
减速机对转矩的影响： 增大n倍 （考虑传动效率）
1
2
3

## Slide 10: 伺服选型
伺服电机选型
转速
机械末端都有转速需求
丝杠：把回转运动转换成线性运动，滚轴丝杠的节距（p）。
回转盘：回转运动
减速装置：降低末端转速，增大末端扭矩。 N倍关系
思考：节距为5mm，减速比为8:1, 若要求负载运动速度：1.2m/min, 求电机的输出速度是多少？

## Slide 11: 伺服选型
伺服电机选型
转速
转速扭矩曲线
额定转速： 额定扭矩输出时，可连续运转的最大速度。
最大转速：超出额定转速，电机仍可运转，但转矩输出降低。
转矩和转速的公式： T=9550P/n
P---电机功率(kw)
n---电机转速（r/min)
T---电机扭矩（Nm）
需要高速运行，但负载较小，电机如何选型？
负载较重，但运行速度较慢，电机如何选型？
用功率选型是否准确？
常规运行速度为额定转速的80%左右

## Slide 12: 伺服选型
伺服电机选型
转动惯量
转动惯量是刚体转动惯性的量度，由刚体自身的结构（转轴、质量、形状）决定，与外界因素无关，是刚体的固有性质。
对于质量连续分布的刚体：
转动惯量具有可叠加性
J
质量的分布距离中心越大，其惯量越大。

## Slide 13: 伺服选型
伺服电机选型
直线运动
旋转运动
牛顿第二定律
F=m*a
力=质量*加速度
物体保持静止状态或匀速直线运动状态的性质，称为惯性。
质量是对物体惯性的量度
T=J*θ
扭矩=惯量*角加速度
转动惯量是刚体绕轴转动时惯性的量度
伺服电机中的惯量都指的转动惯量

## Slide 14: 伺服选型
伺服电机选型
不同惯量的电机
惯量较高
速度较低
扭矩大
惯量较低
速度较高
扭矩小
伺服电机，分大惯量、中惯量、小惯量之分。
伺服电机的功率：P=T*n/9550
当功率固定时，T和n成反比
高动态响应的场合，应选择的电机？
小惯量、高速
低动态响应的场合，应选择的电机？
大惯量、低速

## Slide 15: 伺服选型
伺服电机选型
负载映射惯量跟减速比的平方成反比；电机选型要关注惯量比
伺服电机
减速装置
机械负载
转子惯量： JM
负载映射惯量： JL
惯量比=(JL+JR)/JM
减速比： n
惯量：JR
负载系统总惯量： JFZ
映射到电机轴的惯量： JL= JFZ /n2

## Slide 16: 伺服选型
伺服电机选型
惯量匹配经验
惯量匹配时需考虑的问题
负载变化范围： 空载和满载时，惯量比有变化
可增大减速比，降低负载映射惯量，从而获得较小的惯量比。或者，可以选择容量较大的电机。
减速机对机械系统的影响。
高动态设备的惯量比一般小于3，比如机床、金属加工设备等。
普通设备惯量比，一般小于7，如普通焊接机、包装设备等。
低要求设备，一般小于10，如皮带传输、重载变位机等。
不同惯量匹配，影响的是设备的动态响应性
是不是电机惯量越大越好?
力都用在自己身上，而不是负载上，造成浪费
成本也高

## Slide 17: 伺服选型
伺服电机选型
降低电机输出转速 ÷n
  充分利用电机的高转速特性
放大扭矩 ×n
  获得更大的转矩输出（对于同样的负载）
  更小的电机和驱动器（更低的总成本）
降低负载惯量比 ÷n2
  匹配惯量比，负载惯量减少到速比的平方分之一
  更容易整定和调试，动态特性好
综合考虑减速机对惯量、扭矩和转速的影响
转速：降低n倍
转矩：增大n倍
牺牲转速换扭矩？ 权衡

## Slide 18: 伺服选型
CDHD编码器
  一般用来测试速度与方向
  也可以用角度测量，但在掉电或电源出现故障时位置信息丢失
  上电需回零
  一般应用于角度测量及往复位置控制
  单圈：一个码盘，一圈内的位置信息
  多圈：俩码盘或一个码盘一个计数器，可记忆唯一位置信息
增量型
编码器
绝对值
编码器
编码器需与驱动器接口，数字接口匹配：
Resolver
Hiperface
EnDAT 2.1/2.2
SinCos
BiSS-C
尼康
多摩川
高创
每圈的计数：分辨率
按精度要求，选择分辨率
也不是越高越好

## Slide 19: 电机选型

## Slide 20: 伺服选型
BDHDE 驱动器

## Slide 21: 伺服选型
CDHD 驱动器

## Slide 22: 选型软件
选择传动机构

## Slide 23: 选型软件
丝杆机械参数

## Slide 24: 选型软件
核算速度

## Slide 25: 选型软件
选择电机

## Slide 26: 选型软件
选型概述
选择传动机构
机械参数
确定减速比
选择伺服电机
选择驱动器
选型结果